Programa ESC com o transmissor ( 4 etapas )

1. Entre no modo programação
2. Selecione os itens programáveis
3. Defina o valor do item (valor programável)
4. Sair do modo de programação

1 - Entre no modo programação:

Ligue o transmissor, acelerador mover furar a posição de topo,ligar o batery pack de esc.

Espere 2 segundos, o motor deve emitir tom especial, como "bip -bip"

Aguarde anoter 5 segundos, o tom especial como "56712" deve ser emitida, o que significa modo de programa é inserido.

  2 - Selecione programável itens

Após entrar no modo de programa, você pode ouvir oito tons em um loop em a sequência seguinte. Se você mover o stick do acelerador para baixo dentro de 3 segundos após uma espéciede tons, então este item será selecionado

1. "Beep" do freio (1 tom curto)
2. "bip - bip) tipo de bateria (2 tons curtos)
3. "bip - bip - bip) Modo de corte (3 tom curto)
4. "bip - bip - bip - bip) ponto de corte (4 tom curto)
5. "Beep ......" modo de inicialização (um toque longo)


Observação: 1 bip longo ......" " =  5 "beep". curtos

3. Defina o valor do item (valor programável)

você vários tons em loop. Definir o valor correspondente a um tommovendo stick do acelerador para cima quando ouvir o tom, em seguida, um tom especial "1515" emite, significa que o valor édefinido e salvos. (Manter o stick do acelerador na posição de topo, você vai voltar para a etapa 2 e selecione outro itens.

Movendo o stick para baixo dentro de 2 segundos, você vai sair domodo de programar diretamente.

4. Sair do modo de programação

1 - Na etapa 3, após o tom especial "1515" do acelerador moverpara baixo dentro de 2 segundos

2 - Na etapa 2, após o tom ", ......" beep beep ...... (Ou seja, o item n º 8) do acelerador mover stick para baixo dentro de 3 segundos.